ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР ГРУППЫ «Alter E.G.O.»

После окончания саундчека до начала выступления должно быть не менее 3 часов. В это время группа кушает и готовится к выступлению.

Саундчек длится 2 часа. На момент начала саундчека ВСЕ оборудование должны быть исправно, заземлено и скоммутировано, согласно райдера, стэйдж плана и Input\Patch листа, приведенных ниже:

Требования к оборудованию звукорежиссера и FOH:

Мощность звуковой системы устанавливается из расчета 15Вт на 1 человека. Звуковое давление в центре зала 110—115 dB.

Пульт должен иметь два параметрика и находиться в центре зала (установка пульта за портальную линию или еще куда-либо НЕДОПУСТИМА) .

Три Gate в разрыве каналов барабанов (см. Input\Patch list)

Два прибора с пространственной обработкой типа lexicon mpx500 и t.c. electronic m-one/d-two

Мастеровой 1/3 octave эквалайзер типа Klark Teknik

Мониторный 1/3 octave эквалайзер типа Klark Teknik на каждую линию

Четыре Compressor типа Klark Teknik.

Восемь батареек типа “крона” Duracell Turbo.

Музыканты:

1.	Елена Орленко – вокал, гитара.

Место расположения: по центру на авансцене.

Необходимое оборудование:  Два моно или один стерео директ бокс для вокала, две розетки 220 вольт, микрофонная стойка, гитарная стойка, отдельная мониторная линия.  Comp в разрыв одного канала на пульте. Один  моно директ бокс для гитары.

2.	Роман Бобков – ударные.

Место расположения: по центру на заднике сцены.

Необходимое оборудование: Две розетки 220 вольт, ударная установка (стул, большой барабан, стойка под малый барабан, альт, напольный том, две стойки под железо, стойка под хай-хэт с машинкой, табурет, либо ящик по левую руку от барабанщика, для установки на него пульта, коврик против скольжения установки. Отдельная мониторная линия по левую руку от барабанщика.

Ударная установка озвучивается набором микрофонов:

Большой барабан (Kick) - AKG D112 (или аналогичный*), плюс shure 57 (на усмотрение нашего звукорежиссера, должен быть в наличии, Gate и свободный канал для возможности подключения). Comp/gate в разрыв канала на пульте.

Верхний пластик малого барабана (snare top) – shure 57 или аналогичный*. Comp/gate в разрыв канала на пульте.

Альт (Tom) - Shure beta 52/sm57 или аналогичный*. Gate в разрыв канала на пульте.

Напольный том (F.Tom)- beta 52/sm57 или аналогичный*. Gate в разрыв канала на пульте.

Два оверхета – AKG C1000 или аналогичный*.

3.	Дмитрий Джанкович – бас гитара.

Место расположения: спереди по левую руку от барабанщика.

Необходимое оборудование:  Басовый комбо или стэк (в зависимости от размеров сцены) типа Ampeg, Trace Elliot и др. Стойка для бас гитары, 2 розетки 220 вольт. Отдельная мониторная линия. Бас снимается директ боксом либо с выхода басового усилителя, обязательно pre*. Comp в разрыв канала на пульте.

4.	Сергей Смирнов- гитара.

Место расположения: спереди по правую руку от барабанщика.

Необходимое оборудование:  Ламповый (НЕ ГИБРИД) гитарный комбо или стэк (в зависимости от размеров сцены) VOX, Fender, Orange, Marshall. 2 Стойки для гитары. 1 табурет. 3 розетки 220 вольт. Отдельная мониторная линия. Гитара снимается с комбо микрофоном shure 57. Акустическая гитара снимается в лению через моно директ бокс.

5.	Владимир Николаев – электронные инструменты, речетатив.

Место расположения: сзади по правую руку от барабанщика

Необходимое оборудование: два моно или один стерео директ бокс  под стереопару, две стойки под клавишные инструменты, один радиомикрофон SM 58 BETA.

С написанным выше ознакомлен и обязуюсь выполнить:

_______________________________________________/_____________________/

Ф.И.О                                                                  Подпись

Координаты для связи:________________________________________________

почта, телефон

Input\Patch list:

| Channel | Source | Mic/D.I. | Insert |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick | D112 | Comp/gate |
| 2 | Snare | sm-57 | Comp |
| 3 | Tom | sm-57 | Gate |
| 4 | F.Tom | sm-57 | Gate |
| 5 | O.H. L | С 1000 |  |
| 6 | O.H. R | С 1000 |  |
| 7 | Bass | D.I. | Comp |
| 8 | Gtr (combo) | sm-57 |  |
| 10 | Gtr | Линия в D.I. |  |
| 11 | Gtr (Вокалистка) | Линия в D.I |  |
| 12 | Lead Voc - 1 | D.I. - 1 | Comp |
| 13 | Lead Voc - 2 | D.I. - 2 | Comp |
| 14 | Hall ret. L |  |  |
| 15 | Hall ret. R |  |  |
| 16 | Del ret. L |  |  |
| 17 | Del ret. R |  |  |
| 18 | Electronic instruments | D.I. - stereo |  |
| 19 | T/B | sm-58 |  |

По всем вопросам, связанным с техническим обеспечением:

*По обязательному согласованию:

Владимир Николаев

+79108073149

+79536619071

С написанным выше ознакомлен и обязуюсь выполнить:

_______________________________________________/_____________________/

Ф.И.О                                                                  Подпись

Координаты для связи:________________________________________________

почта, телефон